## Οδηγός για τη ρύθμιση σύνδεσης στο Τοπικό Δίκτυο (LAN) του ΤΕΙ Σερρών με λειτουργικό MacOSX

#### Εισαγωγή

Για να μπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο του ΤΕΙ Σερρών χρειάζεται:

- Πρίζα δικτύου στον χώρο που βρίσκεται.

- Εγκατεστημένη κάρτα δικτύου στον υπολογιστή.

- Καλώδιο σύνδεσης (Patch Cord) για την πρίζα. Το καλώδιο θα πρέπει να είναι πολύκλωνο UTP (Unshielded Twisted Pair) Category 5, να μην ξεπερνάει σε μήκος τα τρία μέτρα και να είναι εργοστασιακής κατασκευής. Καλώδιο UTP μέχρι 3m μπορείτε να προμηθευτείτε και από το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου (για συντομία ΚΛ&ΔΔ).

- Διεύθυνση IP για τον υπολογιστή σας. Πληροφορίες για την απόδοση διεύθυνσης IP μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://noc.teiser.gr/index.php?id=21

#### Ρύθμιση της σύνδεσης

- Επιλέξτε διαδοχικά Apple->System Preferences (Το μενού Apple είναι το μηλαράκι επάνω αριστερά).

- Στο παράθυρο System Preferences, που θα εμφανισθεί, επιλέξτε Network.

- Στη συνέχεια, στο παράθυρο Network επιλέξτε Automatic στο πεδίο "Location " και κατόπιν Built-in Ethernet από το πεδίο "Show".

- Έπειτα, επιλέξτε την καρτέλα TCP/IP και στο πεδίο "Configure IPv4" επιλέξτε Manually.

- Συμπληρώστε τα πεδία, που ακολουθούν, με τα αντίστοιχα στοιχεία που σας έχουν δοθεί από το ΚΛΔ. Πιο συγκεκριμένα:

  - IP address: συμπληρώνετε την διεύθυνση IP που σας δόθηκε (το "IP address" της αίτησης), και έχει π.χ. τη μορφή "83.212.xxx.yyy", όπου xxx και yyy είναι αριθμοί από 1-254.

  - Subnet mask : συμπληρώνετε την Μάσκα Υποδικτύου που σας δόθηκε, και έχει π.χ. τη μορφή "255.255.255.xxx", όπου xxx είναι ανάλογα του κτιρίου ο αριθμός 0, 128 ή 192.

  - Router : "83.212.xxx.1", όπου το xxx είναι το αντίστοιχο της διεύθυνσης IP.

  - DNS Servers: "195.130.67.4" και από κάτω "195.130.67.5"

- Πατήστε στο κουμπί Apply Now για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση και κλείστε το παράθυρο.

- Το σύστημα άμεσα θα ενημερώσει τις παραμέτρους του με τις καινούργιες ρυθμίσεις και θα συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο.

#### Χρήση Σύνδεσης

Ακολουθείστε ξανά τη διαδρομή Apple->System Preferences->Network, κι έπειτα επιλέξτε Automatic στο πεδίο "Location" και Network Status στο πεδίο "Show". Πατήστε πάνω στην επιλογή Built-in Ethernet και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Connect, εφόσον δεν είναι ήδη επιλεγμένο. Αφού γίνει η σύνδεση, τότε η επιλογή "Built-in Ethernet" θα έχει πράσινη την κουκίδα στα αριστερά του, ενώ στα δεξιά θα μας ενημερώνει ότι είμαστε συνδεδεμένοι στο Internet. Μπορείτε,πλέον, να συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω κάποιου browser π.χ. Safari, Mozilla Firefox.

#### Έλεγχος Σύνδεσης

- Ο έλεγχος ρυθμίσεων της σύνδεσης μπορεί να γίνει με μερικές απλές εντολές σε τερματικό unix ακολουθώντας την διαδρομή Macintosh HD (Hard Disk )->Applιcations -> Utilities-> Terminal

- Στο παράθυρο που θα ανοίξει πληκτρολογήστε την εντολή "ping –c 5 [διεύθυνση router]", όπου διεύθυνση router βάζετε την IP διεύθυνση του router που σας δόθηκε από το ΚΛ&ΔΔ και εισάγατε στις ρυθμίσεις παραπάνω. Στη συνέχεια, πατήστε Enter.

- Αν λάβετε απάντηση από την διεύθυνση που πληκτρολογήσατε παραπάνω, τότε έχετε συνδεθεί επιτυχώς. Αν όχι, τότε ακολουθήστε τις οδηγίες που ακολουθούν στην Αντιμετώπιση Προβλημάτων.

#### Αντιμετώπιση Προβλημάτων

- Εάν στο παράθυρο Terminal, στο οποίο είχατε οδηγηθεί μέσω των οδηγιών στον Έλεγχο Σύνδεσης, δεν λάβετε την απάντηση " 5 packets transmitted,5 packets received ", τότε ακολουθήστε τις οδηγίες στη Ρύθμιση σύνδεσης. Ελέγξτε μήπως τυχόν στα στοιχεία, που εισάγατε προηγουμένως, υπάρχει κάποιο λάθος και διορθώστε το.

- Αν το πρόβλημα παραμένει, τότε τοποθετήστε κάποιον άλλον υπολογιστή (που ξέρετε πως συνδέεται κανονικά) στην ίδια πρίζα ή δοκιμάστε τον υπολογιστή σας σε γειτονική πρίζα που λειτουργεί.

- Στην περίπτωση που το πρόβλημα παρουσιάζεται αποκλειστικά στην πρίζα σας επικοινωνήστε με το ΚΛ&ΔΔ , έχοντας πρόχειρα τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, το όνομα του κτιρίου, τον αριθμό του ορόφου και τον αριθμό της πρίζας, καθώς και καταγεγραμμένους τους ελέγχους που πραγματοποιήσατε.