Ρυθμίσεις πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο του ΤΕΙ Σερρών στα

Windows Mobile

Οι παρακάτω οδηγίες εξηγούν τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο του ΤΕΙ Σερρών (eduroam) με κινητό τηλέφωνο Windows Mobile 6.5.

Κατεβάστε και εγκαταστήστε τον SecureW2 client για Windows Mobile 5/6 ή Pocket PC 2003/2005 στον επιτραπέζιο υπολογιστή σας και στη συνέχεια ρυθμίστε το λογισμικό στην κινητή συσκευή.

Απαιτήσεις συστήματος

Για τη σύνδεση στο eduroam, χρειάζεστε:

* Microsoft Pocket PC 2003 (Windows Mobile) ή νεότερο

* Ασύρματη κάρτα δικτύου με υποστήριξη 802.1x

* Το ActiveSync εγκατεστημένο στον επιτραπέζιο υπολογιστή.

(Σημείωση: το ActiveSync έχει αντικατασταθεί από το Windows Mobile Device Center σε υπολογιστές με Windows Vista.)

Εγκατάσταση στον επιτραπέζιο υπολογιστή

Για την εγκατάσταση του SecureW2 client, κάντε τα παρακάτω:

- Επιβεβαιώστε ότι το κινητό είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας και ότι το ActiveSync είναι εγκατεστημένο και τρέχει

- Κατεβάστε το SecureW2_EAP_Suite_112_CE.zip αρχείο

- Αποσυμπιέστε το zip και εκτελέστε το SecureW2_EAP_Suite_112_CE .exe

- Ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

Μετά την εγκατάσταση, πρέπει να ρυθμίσετε το λογισμικό στο κινητό τηλέφωνο.

Οδηγίες για την κινητή συσκευή

Για να ρυθμίσετε το SecureW2 στην κινητή συσκευή:

Στην οθόνη που ρωτάει αν θέλετε να εγκαταστήσετε τον client, πατήστε ναι.

Στη συνέχεια επιλέξτε το radio button Συσκευή. Πατήστε Εγκατάσταση (εικ. 1).

Εικόνα 1                                                    Εικόνα 2

Πηγαίνετε στο Έναρξη ->  Ρυθμίσεις ->  Συνδέσεις ->  CommManager και ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένο το WiFi . Εάν όχι, πατήστε το WLAN εικονίδιο για να το ενεργοποιήσετε. (εικ. 2).

Κλειστέ το παράθυρο.

Πηγαίνετε Έναρξη ->  Ρυθμίσεις -> Συνδέσεις -> Wi-Fi  και πατήστε στην καρτέλα Ασύρματα δίκτυα (εικ. 3 και 4).

Εικόνα 3                                                       Εικόνα 4

Στη λίστα με τα δίκτυα επιλέξτε eduroam (εικ. 5).

(Σημείωση: Για να δείτε τη λίστα με τα ασύρματα δίκτυα, πρέπει να βρίσκεστε μέσα στο χώρο εμβέλειας του ασύρματου στο campus του ιδρύματος. Αν όχι, πατήστε "Προσθήκη νέου" και προσθέστε "eduroam" με το χέρι).

Εικόνα 5

Στη καρτέλα που ανοίγει  πατήστε Eπόμενο (εικ. 6).

Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε WPA και TKIP και πατήστε Eπόμενο (εικ. 7).

Εικόνα 6                                                    Εικόνα 7

Στην επόμενη καρτέλα τσεκάρετε το πεδίο "Χρήση ελέγχου πρόσβασης δικτύου ΙΕΕΕ 802.1x" και στο μενού Τύπος EAP επιλέξτε SecureW2 TTLS. (εικ. 8)

Πατήστε το κουμπί Ιδιότητες.

Εικόνα 8

Θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο (εικ. 9) που σας δίνει την δυνατότητα να φτιάξετε διαφορετικά profiles για το 802.1x.

Φτιάξτε ένα καινούριο profile πατώντας την επιλογή "New". Δώστε στο profile ένα όνομα της αρεσκείας σας - "eduroam" στο παράδειγμα μας - και πατήστε το κουμπί "OK".

Πατήστε στις Παραμέτρους (Configure).

Εικόνα 9                                                Εικόνα 10

Στις παρακάτω εικόνες (11,12,13,14) φαίνονται οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο νέο profile του SecureW2:

Εικόνα 11                                                     Εικόνα 12

Εικόνα 13                                                    Εικόνα 14

Στη τελευταία καρτέλα (εικ 14) πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας username και password. Πρόκειται για τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιείτε και στο σύστημα της Ηλ. Γραμματείας του ΤΕΙ Σερρών.

Πατήστε ΟΚ και στην καρτέλα που επιστρέφετε πατήστε Τέλος για να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις.

Στο νέο παράθυρο που ανοίγει μπορείτε να δείτε αν η σύνδεση στο Eduroam είναι σε εξέλιξη (εικ. 15).

Εικόνα 15                                                 Εικόνα 16

Όταν αποκατασταθεί η σύνδεση επιτυχώς, δίπλα στο όνομα eduroam θα υπάρχει η ένδειξη "Συνδεδεμένο".